## Slide 1
TEORÍA DEL FUEGO Y
MANEJO DE EXTINTORES
Reconocer cómo se inicia un fuego, seleccionar el extintor correcto y actuar de forma segura ante un conato.
Capacitación corta | enfoque práctico
🔥
PREVENIR • ALERTAR • EVACUAR
Notes: [Sources] - https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/ - https://www.nfpa.org/news-blogs-and-articles/blogs/2023/08/01/fire-extinguisher-types [/Sources]

## Slide 2
1. Teoría del fuego
Para que exista combustión deben coincidir varios elementos.
Tetraedro del fuego
1
CALOR
Fuente de ignición
2
COMBUSTIBLE
Material que puede arder
3
OXÍGENO
Sostiene la combustión
4
REACCIÓN EN CADENA
Mantiene el proceso
Eliminar o controlar uno de estos elementos puede detener la combustión.
Clases de fuego
A
Sólidos
Papel, madera, tela, plásticos.
B
Líquidos/gases
Combustibles, solventes, pinturas.
C
Eléctrico
Equipos energizados.
D
Metales
Magnesio, litio, sodio, etc.
K
Cocina
Aceites y grasas de cocción.
El extintor debe seleccionarse según la clase de fuego esperada y el riesgo del área.
Notes: [Sources] - https://www.nfpa.org/news-blogs-and-articles/blogs/2023/08/01/fire-extinguisher-types - https://www.nfpa.org/news-blogs-and-articles/blogs/2022/08/26/fire-extinguisher-ratings [/Sources]

## Slide 3
2. Manejo seguro del extintor
Solo debe intentarse apagar un fuego pequeño e incipiente cuando exista una salida segura.
Antes de usarlo
✓
Alertar a las personas y activar el plan de emergencias.
✓
Confirmar que el fuego sea pequeño y esté contenido.
✓
Identificar la clase de fuego y el extintor apropiado.
✓
Mantener siempre una ruta de escape libre a la espalda.
✓
No exponerse a humo denso, calor intenso o propagación rápida.
Técnica P.A.S.S.
P
Pull / Tirar
Retire el pasador o seguro.
A
Aim / Apuntar
Dirija la boquilla a la base del fuego.
S
Squeeze / Presionar
Accione la manija de forma controlada.
S
Sweep / Barrer
Mueva el chorro de lado a lado.
Si el fuego crece, bloquea la salida o no se controla de inmediato: suspenda el intento, evacúe y siga el plan de emergencias.
Notes: [Sources] - https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/ - https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.157 [/Sources]

## Slide 4
3. Revisión, prevención y actuación
El extintor es una herramienta de primera respuesta, no reemplaza la evacuación ni a los organismos de emergencia.
Revise el extintor
• Ubicación visible y acceso libre.
• Señalización e identificación legible.
• Manómetro o indicador en condición adecuada, cuando aplique.
• Pasador y sello intactos.
• Sin golpes, corrosión, fugas o daños.
• Mantenimiento vigente según el programa de la organización.
Prevenga incendios
• Mantenga orden y aseo.
• Controle fuentes de ignición.
• No sobrecargue conexiones eléctricas.
• Almacene sustancias inflamables de forma segura.
• Mantenga libres rutas y salidas.
• Reporte inmediatamente condiciones inseguras.
Actúe con seguridad
• Active la alarma o comunique la emergencia.
• Use el extintor solo si está capacitado y es seguro.
• Nunca dé la espalda al fuego mientras se retira.
• Evacúe cuando el fuego no sea controlable.
• Diríjase al punto de encuentro y siga instrucciones.
Compromiso: reconocer los riesgos de incendio, reportar condiciones inseguras y utilizar el extintor únicamente cuando el escenario sea controlable y exista una ruta segura de evacuación.
Notes: [Sources] - https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/ - https://www.osha.gov/etools/evacuation-plans-procedures/emergency-standards/portable-extinguishers/placement [/Sources]